Audiomedia FMS476DD su Toyota Yaris ‘10

Per iniziare una panoramica d’insieme.

Il monitor è del tipo basculante che nasconde l’unità DVD.

Ed ecco i pezzi che rendono possibile la magica trasformazione!

La sezione radio

E quella tv

Il navigatore è una unità separata posizionata nel vano dietro il cassetto inferiore passeggero, comunicante tramite apposita porta RGB. Sia la radio che il navigatore sono dotati di telecomando.

La sezione MP3

Il cassettino superiore passeggero si è rivelato prezioso per ospitare una serie di appendici/estensioni; si notano il box multimediale con presa USB ed SD, la presa AUX di tipo jack, l’altoparlante separato per il navigatore, l’antenna GPS, il filo dell’antenna TV, che è solidale allo sportello e rimane nascosta.

Una volta chiuso il cassetto non si nota nulla.

Nessun problema di ricezione dei segnali, la plastica dello sportello è del tutto trasparente alle radiazioni e/m.

Dietro al cassetto inferiore, che si sfila con facilità, ci sono il box del navigatore, l’interfaccia programmabile per i comandi al volante e vari cablaggi.

Il menu con le varie opzioni (notare in questa immagine la mascherina corta, che non necessita dei due piccoli profili adattatori neri)

Ed infine una vera chicca: il logo Toyota in 3D animato!

Sia il logo che il marchio eseguono un movimento complesso ruotando intorno a diversi assi; si tratta di un file mpeg, animazione realizzata con 3DSmax.

Essendo la radio non standard è stato necessario munirsi di alcuni adattatori/interfacce, reperibili in rete o in concessionaria:

| interfaccia dedicata per ripristino comandi al volante | Adattatore antenna radio (da Yaris 09 in poi) | Adattatore alimentazione e altoparlanti da Toyota a Din |
| --- | --- | --- |

Il sistema è completato da un telecamera che viene attivata dalla retromarcia.

Fare tutti i collegamenti è stato abbastanza lungo e complesso, anche perché ho provato varie configurazioni prima di trovare quella che mi piaceva di più. Il navi e la tv sono collegati in modo da essere utilizzabili in moto, ahem, lo so che non si potrebbe ma …

Di fondamentale importanza i manuali di Toyota AIM, liberamente scaricabili, dove si trovano le istruzioni e gli schemi per fare praticamente qualunque cosa:

http://www.toyota-tech.eu/Aim.aspx?menuitem=1

http://web.mclink.it/MC5834/Toyota/InstallazioneFMS.doc

http://web.mclink.it/MC5834/Toyota/toyota_26.mpg

Addendum di luglio 2011

Finalmente è uscita la mascherina nella giusta tonalità di grigio! Et voilà! 	Il foro è del tipo piccolo, in standard 2 DIN.

# Materiali necessari per la trasformazione (a parte l’autoradio …:)

- kit mascherina-profili (Ebay) (con foro piccolo)

fino al 2009

http://www.xtremewebshop.com/prodotto-143499/Mascherina-autoradio-navigatore-2-DIN-TOYOTA-YARIS-2007.aspx

oppure in concessionaria

(pezzi n. PZ489-B0330-00, 55436-52010-B0 & 55435-52010-B0 )

dal 2009 in poi

http://cgi.ebay.it/Mascherina-autoradio-navigatore-2-DIN-TOYOTA-YARIS-2009-/110717116490?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item19c741204a

- staffe di montaggio in concessionaria (pezzo n. PZ415-B0330-60 )

si possono smontare quelle della vecchia autoradio ma non viene perfetto e finisce per sporgere troppo

- adattatore alimentazione (Ebay o negozio)

http://cgi.ebay.it/Cavo-connettore-ISO-per-auto-Toyota-/350456412279?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item5198d47877

- adattatore antenna per yaris 2009 in poi (Ebay o negozio)

http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-ANTENNA-TOYOTA-DAL-2009-DIN-/250759194523?pt=Monitor_Caricatori_ed_Accessori&hash=item3a6269a79b

opzionale (ma consigliata)

- centralina comandi volante (Ebay o negozio)

http://cgi.ebay.co.uk/KENWOOD-TOYOTA-Avensis-Steering-Wheel-Stalk-Adaptor-/350270201042?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item518dbb1cd2

Istruzioni, manuali e documenti, codici dei pezzi ed altro su TOYOTA AIM:

http://www.toyota-tech.eu/Aim.aspx?menuitem=1

Costi orientativi:

|  | Euro |
| --- | --- |
| Mascherina + profili | 80 |
| Staffe | 5 |
| Adattatore alimentazione | 10 |
| Adattatore antenna | 15 |
| Centralina comandi volante | 70 |
| Totale | 180 |