| I.I.S.S. A. VOLTA ROMA | PROGRAMMAZIONE DI ELETTRTECNICA Anno scolastico: 2005/2006 CLASSE 4 C |
| --- | --- |

| MODULO n. 1 | Titolo: I CIRCUITI IN REGIME SINUSOIDALE | Ore totali 30 |
| --- | --- | --- |
| Prerequisiti del Modulo | UD 1.1 programma 3° anno UD 1.3 “ UD 2.1 UD 2.2 UD 3.3 “ |
|  | OBIETTIVI DEL MODULO |
| Conoscenze ( sapere ) | le principali rappresentazioni delle grandezze sinusoidali il criterio di Kennelly-Steinmetz |
| Competenze ( saper fare ) | Uso del calcolo vettoriale e di quello con i numeri complessi risolvere le reti più semplici saper impostare lo studio in frequenza di un circuito |
| UNITÀ DIDATTICA n. 1.1 | Titolo : GENERALITÀ SUI SEGNALI |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| L’andamento temporale | grandezze periodiche grandezze alternative grandezze sinusoidali e rappresentazione trigonometrica ( analitica ) il valor medio e il valore efficace misura del periodo e dell’ampiezza all’oscilloscopio |
| Relazione tra tensione e corrente nei principali componenti R, L, C | esame della natura dei segnali relazione di fase tra d.d.p. e correnti verifiche sperimentali all’oscilloscopio |
| UNITÀ DIDATTICA n. 1.2 | Titolo : LA RAPPRESENTAZIONE VETTORIALE |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| Circuiti RL , RC, RLC con elementi in serie | verifica sperimentale del 2° principio di Kirchhoff per mettere in evidenza il carattere vettoriale delle d.d.p. verifica della legge di Ohm per evidenziare il carattere vettoriale delle impedenze |
| Circuiti RL , RC, RLC con elementi in parallelo | verifica sperimentale del 1° principio di Kirchhoff per mettere in evidenza il carattere vettoriale delle correnti |
| I vettori rotanti | le componenti lungo gli assi il modulo e l’argomento legame tra grandezze di tipo sinusoidale e vettori rotanti |
| UNITÀ DIDATTICA n. 1.3 | Titolo : IL METODO SIMBOLICO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| Le operazioni con i numeri complessi | rappresentazione binomia e polare, la forma esponenziale somma e sottrazione prodotto e rapporto |
| Reattanze, impedenze e ammettenze | il significato fisico del modulo e della fase il legame con la frequenza |
| Il criterio di Kennelly-Steinmetz | risoluzione delle reti più semplici con elementi in serie e con elementi in parallelo |
| La potenza | prodotto di grandezze isofrequenziali potenza istantanea e valor medio la potenza reattiva teorema di Boucherot |

| MODULO n. 2 | Titolo: IL MAGNETISMO E L’ELETTROMAGNETISMO | Ore totali 18 |
| --- | --- | --- |
| Prerequisiti del modulo | le proprietà dei magneti la natura vettoriale del campo magnetico campi magnetici e correnti elettriche forze elettromagnetiche |
| Conoscenze ( sapere ) | le leggi fondamentali del magnetismo quelle dell’elettromagnetismo |
| Competenze ( saper fare ) | valutare l’entità di una corrente magnetizzante calcolare una forza magnetoelettrica calcolare una forza elettromotrice indotta |
| UNITÀ DIDATTICA n. 2.1 | Titolo : IL CAMPO MAGNETICO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| Il campo magnetico nel vuoto | campi dovuti a magneti e a correnti elettriche (equivalenza di Ampere) l’intensità del campo magnetico e la forza magneto motrice analogie tra magneti e circuiti elettrici Il flusso e l’induzione magnetica La permeabilità magnetica |
| Il campo magnetico nella materia | i materiali ferromagnetici la permeabilità magnetica di tali materiali i circuiti magnetici |
| UNITÀ DIDATTICA n. 2.2 | Titolo : AZIONI MECCANICHE TRA CAMPI MAGNETICIE CORRENTI |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| Forze elettromagnetiche | calcolo della forza agente su un conduttore rettilineo comunque disposto in un campo magnetico forza agente su un elettrone in moto |
| Macchine e strumenti | la coppia motrice di un amperometro la coppia motrice del motore in continua la coppia frenante della dinamo |
| UNITÀ DIDATTICA n. 2.3 | Titolo : L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La legge di Faraday-Neumann | l’espressione formale le f.e.m. indotte nei conduttori in movimento f.e.m. indotta in una spira rotante la legge di lenz |
| Macchine e strumenti | il principio di funzionamento degli alternatori e delle dinamo la forza controelettromotrice dei motori in continua le correnti parassite negli equipaggi mobili di alcuni strumenti |
| L’autoinduzione | il toroide e il solenoide il coefficiente di autoinduzione il legame tra la corrente e la tensione l’energia immagazzinata da un solenoide l’autoinduzione |

| MODULO 3 | Titolo: IL TRASFORMATORE | Ore totali 12 |
| --- | --- | --- |
| Prerequisiti | Mod 1 del 4° oppure Mod 4 del 3° Mod. 2 del 4° oppure Mod. 3 del 3° |
| Conoscenze ( sapere ) | il principio di funzionamento le equazioni fondamentali |
| Competenze ( saper fare ) | saper valutare le f.e.m. secondarie nel raddrizzatore a doppia semionda calcolare il rapporto di trasformazione nell’adattamento di impedenza |
| UNITÀ DIDATTICA n. 3.1 | Titolo : FUNZIONAMENTO A VUOTO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La forza elettromotrice primaria | Tensione magnetica e corrente magnetizzante Il flusso della macchina Il calcolo della f.e.m. Resistenza e reattanza di dispersione primarie L’equazione della maglia primaria |
| La forza elettromotrice secondaria | Il calcolo della f.e.m. Il rapporto di trasformazione |
| UNITÀ DIDATTICA n. 3.2 | Titolo : FUNZIONAMENTO A CARICO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La corrente di reazione | La f.e.m. primaria da vuoto a carico Forze magneto-motrici e il flusso della macchina Calcolo approssimato del rapporto tra corrente primaria e secondaria |
| Le forze elettromotrici | Il calcolo Resistenza e reattanza di dispersione secondarie Le equazioni della maglia primaria e secondaria |
| Il circuito equivalente | Interpretazione fisica dei componenti Calcolo delle cadute di tensione da vuoto a carico Rendimento |

| MODULO 4 | Titolo: LA DINAMO | Ore totali 18 |
| --- | --- | --- |
| Prerequisiti del Modulo | UD 1.2 del 4° oppure UD 4.2 del 3° Mod. 2 del 4° oppure Mod. 3 del 3° UD 2.2 UD 3.4 del 3° |
| Conoscenze ( sapere ) | il funzionamento a vuoto e a carico |
| Competenze ( saper fare ) | valutare l’evoluzione temporale delle variabili coinvolte nella dinamica della macchina |
| UNITÀ DIDATTICA n. 4.1 | Titolo : PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| Il sistema induttore | il circuito magnetico i tipi di eccitazione la corrente magnetizzante |
| L’indotto | l’avvolgimento embricato quello ondulato |
| UNITÀ DIDATTICA n. 4.2 | Titolo : Il principio di funzionamento |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La forza elettro motrice a vuoto | il calcolo della f.e.m. complessiva la caratteristica a vuoto |
| La tensione ai morsetti | i circuiti di indotto e il loro generatore equivalente tensione erogata a carico la caratteristica esterna |
| UNITÀ DIDATTICA n. 4.3 | Titolo : LA MACCHINA A CARICO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La reazione di indotto | la coppia resistente ( di reazione ) la smagnetizzazione e la caratteristica esterna |
| Fenomeni transitori | l’equazione che regola il moto il comportamento sotto brusche variazioni di carico |
| MODULO 5 | Titolo: IL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA | Ore 12 |
| Prerequisiti | Mod. 2 del 4° oppure Mod. 3 del 3° Mod. 4 del 4° UD 2.2 UD 3.4 del 3° |
| Conoscenze ( sapere ) | Il funzionamento della macchina le sue equazioni fondamentali |
| Competenze ( saper fare ) | valutare l’andamento temporale delle variabili coinvolte nella dinamica della macchina |
| UNITÀ DIDATTICA n. 5.1 | Titolo : Il principio di funzionamento |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La coppia motrice | La corrente di spunto le forze di interazione tra campo magnetico e correnti calcolo della coppia |
| La forza controelettromotrice | il circuito equivalente di indotto calcolo della corrente assorbita dopo l’avviamento |
| UNITÀ DIDATTICA n. 5.2 | Titolo : LA MACCHINA A CARICO |
| Contenuti |
| Indicatori | Descrittori |
| La caratteristica meccanica | la relazione tra coppia e intensità di corrente la relazione fra intensità e forza controelettromotrice la relazione tra forza controelettromotrice e velocità la relazione fra coppia e velocità il punto di lavoro della macchina e la sua velocità in base alla coppia resistente presente all’albero la regolazione della velocità |
| Fenomeni transitori | l’equazione del moto il comportamento sotto brusche variazioni di carico il comportamento sotto brusche variazioni di tensione |

Roma 26/09/05                                                                      l’insegnante

Maurizio Signorello